## Slide 1
BACnet에서 지원하는 6가지 네트워크 종류는 다음과 같다.
BACnet ARCnet
BACnet ISO 8802-3 (Ethernet)
BACnet LonTalk
BACnet MS/TP (Master-Slave/Token Passing)
BACnet Point-to-Point (EIA-232)
BACnet/IP
*BACnet MS/TP는 물리적으로 RS-485 통신을 사용하며, BACnet LonTalk는 Echelon의 Neuron Transceiver에 기반한 통신 방식이다.

## Slide 2
BACnet Devices
BACnet 디바이스는 BACnet 프로토콜을 이해할 수 있도록 설계된 장치로서, 긱종 오브젝트와 서비스의 집합체라고 할 수 있다.
BACnet 디바이스는 디바이스의 속성을 표현하는 디바이스 오브젝트와 그 외의 다양한 오브젝트로 이루어진다. BACnet 디바이스는 각 디바이스를 식별할 수 있는 번호(instance number)를 가지는데 이 번호는 전체 BACnet 네트워크에서 유일해야 한다.
BACnet Objects
BACnet 오브젝트는 정보의 집합체라고 할 수 있다. 오브젝트는 물리적인 정보나 가상적인 정보를 표현할 수 있는데, 예를 들면 아날로그 입출력 정보를 표현하거나 특정한 제어 알고리즘을 표현할 수도 있다.
BACnet 오브젝트는 오브젝트의 기능을 정의하는 여러 개의 속성(Propery)로 구성되어 있으며, 오브젝트 식별자(Object Identifier)로 구별된다.
오브젝트 식별자는 32비트 숫자로 오브젝트의 종류와 번호 정보를 담고 있다.
BACnet 표준에서는 수십가지의 오브젝트를 정의하고 디바이스를 제조하는 업체의 필요에 따라 추가로 오브젝트를 정의할 수도 있다.
BACnet Properties
BACnet 속성은 BACnet 오브젝트의 각종 정보를 전달하며, 오브젝트는 속성의 집합이라고 할 수 있다. 각각의 속성은 속성 이름(속성 식별자)와 속성의 값으로 이루어져있다.
속성은 다른 BACnet 디바이스가 그 속성을 가지고 있는 오브젝트의 정보를 읽거나 쓰도록 허용하는데 있다.
속성은 읽기 전용/읽기,쓰기, 필수/옵션 등 여러가지 특성을 가지고 있다.
예를 들어서, AI 오브젝트는 Object Name, Present-Value, Unit 라는 속성 등을 가질 수 있다.
BACnet Services
BACnet 서비스는 BACnet 디바이스가 다른 BACnet 디바이스에 읽거나 쓰기 위해 수행할 수 있는 동작이라고 할 수 있다.
BACnet 에서 이러한 서비스는 크게 5가지로 분류되어 있다.
Object Access: read, write, create, delete
Device Management: discover, time sync, initialize, backup, restore db
Alarm & Event: alarms, cos(change of state)
File Transfer: trend data, program transfer
Virtual Terminal: MMI vis prompts and menus